- CВОБОДНАЯ КАТЕГОРИЯ

Общие правила

### 1. Дополнительное задание

1.1. Дополнительное задание может быть объявлено до начала состязания (перед периодом отладки).

1.2. Содержание дополнительного задания будет выдано каждой команде в письменном виде.

### 2. Требования к материалам, оборудованию и программному обеспечению

2.1. В конструкции робота можно использовать любые безопасные материалы и оборудование.

### 3. Требования к роботу

3.1. Максимальный размер робота на момент начала попытки должен составлять 250мм х 250мм х 250мм;

После начала попытки размеры робота не ограничены, если иное не указано в правилах соответствующего состязания.

3.2. Количество используемых контроллеров, моторов и датчиков не ограничено.

3.3. Модули беспроводной связи (IR, Bluetooth, WiFi, GSM и т.п.) должны оставаться в выключенном состоянии в течение всего состязания. Если в устройстве данные функции являются встроенными, то устройство должно быть переведено в авиарежим (flight mode).

3.4. Использование носителей для хранения программ на роботе разрешено. Носители должны быть вставлены в робота до периода карантина и должны оставаться в роботе в течение всего раунда.

3.5. Если правила состязания предполагают наличие реквизита состязания в роботе перед попыткой, то количество реквизита в роботе при сдаче в карантин не должно быть больше количества, которое допустимо иметь в роботе перед попыткой. Если правила состязания не предполагают наличия реквизита в роботе перед попыткой, то в роботе не должны быть элементы, аналогичные реквизиту состязания. Перечень реквизита состязания приведен в правилах соответствующего состязания.

3.6. К участию допускаются только наземные роботы.

3.7. Роботы, несоответствующие требованиям, не допускаются к участию в состязании.

### 4. Схема проведения состязаний "Манипуляторы: сортировка", "Локализация: карта"

4.1. Состязания состоят не менее чем из двух раундов, периодов отладки (проводятся перед остальными раундами). Точное количество раундов определяется организационным комитетом по завершении регистрации участников на мероприятие.

4.2. Каждая команда вызывается для проведения одной попытки в течение одного раунда, в котором используются одинаковые для всех команд условия состязания.

4.3. Схема проведения каждого состязания выглядит следующим образом:

  - Квалификационный тур (несколько раундов);

  - Финальный тур:

4.4. Время, в течение которого команды могут заниматься конструированием, программированием и тестированием роботов, распределяется следующим образом:

      - Квалификационный тур:

        - Период отладки перед Раундом 1 - 150 минут;

        - Период отладки перед Раундом 2 - 45 минут;

        - Период отладки перед Раундом 3 (в случае проведения) - 30 минут;

    - Финальный тур:

      - период отладки перед Раундом 1 Финального тура - 30 минут;

      - период отладки перед Раундом 2 Финального тура - 15 минут;

5. Определение победителя состязания

  - По завершении Квалификационного или Финального тура состязания у каждой команды определяется рейтинг ее попыток на основании количества баллов (от наибольшего к наименьшему), однако если количество баллов в попытках одинаковое, то эти попытки ранжируются по времени их выполнения (от наименьшего к наибольшему):

• Лучшая попытка 1;

• Лучшая попытка 2;

• Лучшая попытка 3 (в случае проведения).

Лучшая попытка 1 – это попытка с наибольшим количеством баллов и наименьшим временем.

  - По итогам Квалификационного тура составляется рейтинг команд на основании следующих критериев (в порядке приоритета):

• Количество баллов Лучшей попытки 1;

• Количество баллов Лучшей попытки 2;

• Количество баллов Лучшей попытки 3 (в случае проведения);

• Время выполнения Лучшей попытки 1;

• Время выполнения Лучшей попытки 2;

• Время выполнения Лучшей попытки 3 (в случае проведения).

  - TOP лучших команд Квалификационного тура проходят в Финальный тур. Квота для Финального тура определяется оргкомитетом и объявляется по завершении регистрации на мероприятие.

  - По итогам Финального тура составляется рейтинг команд на основании следующих критериев (в порядке приоритета):

• Количество баллов Лучшей попытки 1;

• Время выполнения Лучшей попытки 1;

• Количество баллов Лучшей попытки 2;

• Время выполнения Лучшей попытки 2.

и определяется победитель и призеры (2 и 3 место)

### 6. До начала состязания

6.1. Каждая команда готовится к началу состязания на рабочем месте, отведенном организаторами специально для этой команды. Каждой команде будет отведено свое рабочее место в зоне состязания.

6.2. Командам не разрешается касаться полей состязания.

6.3. Команды должны подготовить роботов для проверки до начала состязания.

6.4. Судьи будут проверять роботов на соблюдение требований к материалам, оборудованию, используемых командой. При отсутствии нарушений команда будет допущена до участия в состязании.

6.5. Состязание (соответственно, период отладки) начинается только после официального объявления.

6.6. Все участники должны находиться на своих рабочих местах и ждать объявления о начале состязания.

### 7. Во время периода отладки

7.1. Как только начало состязания официально объявлено, команды могут немедленно приступить к отладке роботов.

7.2. Команды не могут работать над роботами вне времени, отведенного на конструирование, программирование и тестирование роботов.

7.3. Командам будет даваться время на конструирование, программирование и тестирование роботов до начала каждого раунда.

7.4. Участники должны оставить только одну загруженную программу на контроллере, прежде чем поместить робота в зону карантина для проверки.

7.5. По окончании периода отладки команды должны поместить роботов в зону карантина на место, отведенное организаторами специально для робота команды, и в том состоянии, которое будет использоваться для начала попытки.

### 8. Во время периода карантина

8.1. Участникам не разрешается модифицировать или менять робота по завершении периода отладки. Например, во время проверки командам запрещено загружать программы в робота или менять батарейки. Однако во время «карантина» разрешено заряжать батарейки.

8.2. В период карантина командам не разрешается покидать зону состязания.

8.3. Судьи проверяют роботов на соответствие установленным требованиям, в частности, требованиям к размеру. Если робот успешно прошел проверку, он будет допущен к участию в раунде.

8.4. Если при проверке было выявлено нарушение, судья даст команде три минуты на его устранение. Если за отведенное время нарушение не было устранено, команда не сможет продолжить участие в раунде.

### 9. Подготовка к выполнению попытки

9.1. Команды последовательно вызываются по списку, берут своего робота из зоны карантина и подходят к своему полю состязания для выполнения попытки.

9.2. Робот должен быть помещен в зону старта в соответствии с требованиями правил соответствующего состязания.

9.3. Робот должен быть выключен. Участникам разрешается производить физическую настройку робота. Во время физической настройки участники могут проверить корректность конструкции и подключения кабелей.

9.4. Однако, запрещено вводить данные в программу, меняя положение или ориентацию деталей робота, или посредством фотографирования. Если судья распознает подобное действие, команда может быть дисквалифицирована.

9.6. Как только участники произвели все необходимые физические настройки, изменять положение робота запрещено. Состояние робота после настройки должно соответствовать состоянию робота при сдаче в карантин. Далее судья дает сигнал для включения робота и для поиска программы (но не для запуска). Участникам рекомендуется предусмотреть доступность кнопок, отвечающих за поиск и запуск программы.

9.7. (только для роботов с графическим интерфейсом) Как только участники произвели все необходимые физические настройки, судья дает сигнал для включения микрокомпьютера и для выбора программы (но не для запуска). Затем судья спросит команду о способе запуска робота. Есть два возможных случая:

a. робот приводится в движение сразу же после запуска программы.

b. робот приводится в движение после нажатия центральной кнопки, другие кнопки и датчики не могут быть использованы для запуска.

В случае a) судья подает сигнал для старта, и участник команды запускает программу. В случае b) участник команды запускает программу и ждет начала ее выполнения. В этот момент не допустимо менять положение робота или его частей. Затем судья подает сигнал для старта, и участник команды нажимает на центральную кнопку, чтобы запустить робота.

9.8. (только для роботов без графического интерфейса) Как только участники произвели все необходимые физические настройки, судья спросит команду о способе запуска робота. Есть два возможных случая:

a. робот приводится в движение сразу же после включения питания.

b. робот приводится в движение после нажатия кнопки на контроллере.

В случае a) судья подает сигнал для старта, и участник команды включает робота. В случае b) участник команды включает питание главного контроллера и драйверов моторов. В этот момент не допустимо менять положение робота или его частей. Затем судья подает сигнал для старта, и участник команды нажимает на кнопку, чтобы запустить робота.

9.8. Время попытки ограничено и указано в правилах соответствующего состязания. Отсчет времени начинается с того момента, когда судья дает сигнал к старту.

### 10. Во время попытки

10.1. В течение попытки участникам запрещается выполнять какие-либо действия, которые могут мешать или помогать роботу, а также запрещено использование любых средств радиосвязи, дистанционного управления и проводных систем управления. Команды, нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны покинуть зону состязания.

10.2. Робот должен работать автономно и завершить задание самостоятельно. Если во время попытки участник команды коснется поля, робота или реквизита состязания, находящихся на поле, то попытка будет завершена, а ее результат аннулирован.

### 11. По завершении попытки

11.1. По завершении попытки участник должен остановить робота вручную по разрешению судьи, если робот не может остановиться самостоятельно.

11.2. По завершении попытки судья фиксирует в протоколе длительность и результат выполнения задания роботом и возможные нарушения.

11.3. Судьи заполняют протокол после каждой попытки. Команда должна проверить и подписать протокол при отсутствии претензий к корректности заполнения протокола.

11.4. Затем команда должна вернуть робота в зону карантина. Робот остается в карантине до окончания раунда.

### 12. По завершении Квалификационного тура

12.1. По результатам Квалификационного тура судейская коллегия определяет TOP лучших команд, которые проходят в Финальный тур.

12.2. Все команды должны оставить роботов в зоне карантина до объявления списка команд, прошедших в Финальный тур.

12.3. Список команд, прошедших в Финальный тур, объявляется непосредственно перед началом первого периода отладки Финального тура.

12.4. Команды, не прошедшие в Финальный тур, должны покинуть зону состязания до начала периода отладки Финального тура.

12.5. По завершении Квалификационного тура все команды будут перераспределены по полям состязания на основании рейтинга. Оргкомитет постарается обеспечить, чтобы в Финальном тура все команды оказались на полях состязания, отличных от тех, на которых команды выступали в Квалификационном туре. Схема распределения будет объявлена вместе со списком, прошедших в Финальный тур. Закрепление команды за полем действует в течение всего Финального тура.

### 13. По завершении раундов Финального тура

13.1. По результатам раундов Финального тура судейская коллегия определяет TOP лучших команд, которые проходят в следующий раунд.

13.2. Все команды должны оставить роботов в зоне карантина до объявления списка команд, прошедших в следующий раунд.

13.3. Список команд, прошедших в следующий раунд, объявляется непосредственно перед началом периода отладки следующего раунда.

13.4. Команды, не прошедшие в следующий раунд, должны покинуть зону состязания до начала периода отладки следующего раунда.

### 14. Во время состязания запрещено:

14.1. Приносить сотовый телефон или проводные/беспроводные средства связи в зону состязания.

14.2. Приносить еду или напитки в зону состязаний.

14.3. Выносить компьютеры за пределы зоны состязания во время их проведения.

14.4. Использовать любые средства и способы связи во время состязаний. Лицам, находящимся за пределами зоны состязаний, также запрещено контактировать с участниками. Команды, нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны немедленно покинуть состязания. Если участникам необходимо связаться, то организаторы могут разрешить участникам команды общение с другими, но под контролем организаторов состязаний, или путем передачи записки по разрешению судей.

# Правила состязания "Манипуляторы: сортировка"

## Описание задания

В этом состязании участникам необходимо собрать автономного робота с манипулятором, который должен отсортировать кубики по заранее неизвестному шаблону.

## 1. Условия проведения

1.1. Объявление окончательных условий состязания

1.1.1. Шаблон последовательности и Цвет кубика в каждой Ячейке склада определяется перед каждым раундом, после периода отладки. Данный вариант используется для всех команд в течение одного раунда.

1.1.2. Шаблон последовательности определяется жеребьевкой: в непрозрачный мешок кладут 6 кубиков (черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый), перемешивают, вынимают по одному и определяют цвет каждого элемента Шаблона последовательности в порядке с 0го по 5ый.

1.1.3. Цвет кубика в каждой Ячейке (с 0ой по 5ую) определяется жеребьевкой. Для Ячейки 0: в непрозрачный мешок кладут 5 кубиков разного цвета (кубик, совпадающий с цветом элемента Шаблона, соответствующего данной Ячейке, не используется) , перемешивают, вынимают один кубик и располагают в текущей Ячейке. Для Ячейки 1 берут 5 кубиков, для Ячейки 2 берут 4 кубика, для Ячейки 3 - 3, для Ячейки 4 - 2 и оставшийся кубик устанавливается на 5ую Ячейку.

1.1.4. Дополнительное задание объявляется в начале состязания, до периода отладки первого раунда.

1.2. Подготовка к попытке

1.2.1. Проекция робота не выходит за пределы Базового лагеря (салатовый квадрат 250х250 мм).

1.2.2. Робот касается покрытия полигона только в Зонах опор (зеленые разлинованные квадраты 60х60 мм в углах Базового лагеря). Конструкция робота должна возвышаться над покрытием полигона в остальных частях Базового лагеря не менее, чем на 50 мм.

1.2.3. Максимальное время для выполнения попытки составляет 2 минуты.

1.3. Завершение попытки

1.3.1. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях:

- Задание полностью выполнено;

- Истекло максимальное время для попытки (2 мин.);

- Участник команды громко сказал «СТОП» при обращении судьи;

- Робот коснулся покрытия в Базовом лагере за исключением Зон опор;

- Потерянный кубик коснулся какой-либо Ячейки склада полностью;

- Нарушено правило: в единицу времени только 1 кубик (за исключением потерянных) может не касаться Ячейки или другого кубика, касающегося Ячейки;

- Произошло нарушение иных правил.

1.3.2. Задание считается полностью выполненным, как только кубики расположены в Ячейках склада согласно шаблону и при соблюдении остальных требований состязания.

1.3.3. Если робот остается в неподвижном состоянии в течение 10 секунд, то судья обращается к участнику с вопросом о желании завершить попытку. Судья будет обращаться к участнику каждый раз при наступлении данной ситуации. Если участник говорит «СТОП», то судья завершает попытку, иначе попытка продолжается.

1.3.4. Потерянный кубик – кубик, коснувшийся покрытия полигона за пределами Ячейки склада.

## 2. Дополнительные требования к роботу

2.1. Запрещено использовать готовые модели манипуляторов (фабричной сборки и т.п.). С целью проверки судья может провести в любой момент процедуру опроса участников, в ходе которого участники должны продемонстрировать знание этапов его создания, иначе команда может быть дисквалифицирована.

2.2. Конструкция робота должна быть целостной, т.е. суметь пройти тест на целостность.

## 3. Требования к Шаблону последовательности

3.1. Шаблон последовательности представляет собой карточку с набором квадратиков. Цвет каждого квадратика обозначает цвет кубика, который должен быть расположен в Ячейке, соединенной с данным квадратиком.

3.2. Набор состоит из 6 квадратиков, по одному каждого цвета: черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый.

3.3. Квадратики располагаются в случайном порядке.

## 4. Оценка выполнения попытки

4.1. Таблица начисления баллов

| № | Критерий | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Каждый | Максимум |
| 1. | В Ячейке расположен кубик, цвет которого соответствует цвету элемента последовательности, соединенного с данной ячейкой. Кубик касается покрытия полигона только в Зоне ячейки. Кубик касается покрытия полностью одной своей гранью. Кубик не касается робота. Кубик не поврежден. | 1 | 6 |
| ИТОГО: | 6 |

## 5. Требования к полигону

5.1. Разметка покрытия

5.2. Внешний вид реквизита состязания

| Черный кубик | Синий кубик | Зеленый кубик |
| --- | --- | --- |
| Желтый кубик | Красный кубик | Белый кубик |

5.3. Характеристики покрытия и реквизита состязания

| № | Наименование | Материал | Цвет | Размер, мм (вес, г) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основа полигона с покрытием | ЛДСП, баннерная ткань или самоклеящаяся пленка | Разный | 1400x1400 | 1 |
| 2. | Зона «Базовый лагерь» | – | Салатовый | 250х250 | 1 |
| 3. | Зона опор | – | Зеленый, Белый | 60х60 Шаг сетки: 10 | 4 |
| 4. | Зона «Ячейка склада» | – | Белый, серый | 36x36 Белый квадрат: 32х32 | 6 |
| 5. | Зона «Шаблон последовательности» | – | Белый | 120х20 | 1 |
| 6. | Белый кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Белый | 32x32x32 (13-15) | 1 |
| 7. | Черный кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Черный | 32x32x32 (13-15) | 1 |
| 8. | Синий кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Синий | 32x32x32 (13-15) | 1 |
| 9. | Зеленый кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Зеленый | 32x32x32 (13-15) | 1 |
| 10. | Желтый кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Желтый | 32x32x32 (13-15) | 1 |
| 11. | Красный кубик | Кирпич LEGO 2x4 (6 шт.) | Красный | 32x32x32 (13-15) | 1 |

5.4. Требования к элементам поля и реквизиту состязания

5.4.1. Кубик располагается полностью на покрытии в пределах белого квадрата Ячейки склада. Кубик обращен кнопками параллельно зоне Шаблона последовательности.

5.4.2. В каждой Ячейке склада может располагаться только 1 кубик, расположенный таким образом, одного из 6 цветов: синий, черный, зеленый, желтый, красный, белый.

# Правила состязания "Локализация: карта"

## Описание задания

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного мобильного робота, который должен перенести три кубика в указанное место сбора, стартуя из заранее неизвестной точки.

## 1. Условия проведения

1.1. Объявление окончательных условий состязания

1.1.1. Расположение секции для сбора кубиков объявляется в начале тура состязания, до периода отладки первого раунда. Данные условия действуют для всех команд в течение всех раундов состязания. Расположение всех секций и кубиков объявляется в начале состязания, до периода отладки первого раунда. Данные условия действуют для всех команд в течение всех туров состязания.

1.1.2. Секция и направление старта робота объявляется перед каждым раундом, после периода отладки. Данные условия действуют для всех команд в течение одного раунда.

1.1.3. Для старта робота выбирается одно из четырех направлений, параллельных сторонам секций.

1.1.4. Все выше перечисленные условия состязания определяются случайном образом посредством жеребьевки.

1.1.5. Дополнительное задание объявляется в начале состязания, до периода отладки первого раунда.

1.2. Подготовка к попытке

1.2.1. Перед началом попытки участник размещает выключенного робота в секции, объявленной для старта, и ориентирует робота так, чтобы направление стрелки на роботе совпадало с направлением, объявленном для старта. При этом робот должен касаться только поверхности секции, объявленной для старта.

1.2.3. После начала попытки робот может начать движение в любом направлении.

1.2.4. Максимальное время для выполнения попытки составляет 2 минуты.

1.3. Завершение попытки

1.3.1. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях:

    - Задание полностью выполнено;

    - Робот полностью покинул поле;

    - Истекло максимальное время для попытки (2 мин.);

    - Участник сказал "СТОП" при обращении судьи.

1.3.2. Задание считается полностью выполненным, как только все три кубика полностью касаются секции сбора, а робот касается секции старта.

1.3.3. Если робот остается в неподвижном состоянии в течение 10 секунд, то судья обращается к участнику с вопросом о желании завершить попытку. Судья будет обращаться к участнику каждый раз при наступлении данной ситуации. Если участник говорит «СТОП», то судья завершает попытку, иначе попытка продолжается.

## 2. Дополнительные требования к роботу

2.1. На роботе должна быть единственная пометка в виде однонаправленной стрелки, которая служит указателем для ориентирования робота в заданном направлении перед стартом. Пометка может быть сделана из любого материала. Пометка может быть расположена на любом видном месте.

## 3. Оценка выполнения попытки

3.1. Таблица начисления баллов

| № | Критерий | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Каждый | Максимум |
| 1. | Местонахождение кубика | 90 баллов |
|  | - касается дна полигона только в секции сбора | 30 | 90 |
|  | - касается дна полигона в пределах любой другой секции, отличной от секции-склада и секции сбора | 10 | 30 |
|  | - в иных случаях | 0 | 0 |
| 2. | Финиш в секции старта робот касается дна полигона в секции старт на момент завершения попытки При условии: по остальным критериям начислено положительное количество баллов. | 10 баллов |
|  | ИТОГО: | 100 баллов |

## 4. Требования к полю состязания

4.1. Разметка поля

4.2. Внешний вид реквизита состязания

| Секция со стенкой | Секция без стенки | Кубик |
| --- | --- | --- |

4.3. Характеристика поля и реквизита состязания

| № | Наименование | Материал | Цвет | Размер, мм (вес, г) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основа поля с бортами | ЛДСП | Белый | Внутренний: 2400×1200х116 | 1 |
| 2. | Секция со стенкой | ЛДСП | Белый | 300×300×116 Толщина: 16 | 24 |
| 3. | Секция без стенки | ЛДСП | Белый | 300×300 Толщина: 16 | 8 |
| 4. | Кубик | LEGO-кирпич 2х4 (6 шт.) | Красный | 32х32х32 | 3 |

4.4. Требования к элементам поля и реквизиту состязания

4.4.3. Секции лежат на поверхности поля, прилегая плотно друг другу и образуя ровную поверхность, насколько это возможно. Однако возможны неровности высотой до 1 мм и просветы между секциями шириной до 1 мм.

4.4.4. Кубик лежит в центре определенной секции-склада. В качестве секций-складов могут быть выбраны любые секции, до которых можно добраться из секции старта.

4.4.5. Секция для сбора кубиков отдельно на поле визуально никак не обозначается. В качестве секции для сбора кубиков может быть выбрана любая секция, доступная из секции старта, за исключением секции старта и секций-складов.

4.4.6. Секция старта отдельно на поле визуально никак не обозначается. В качестве секции старта может быть выбрана любая секция, доступная из большинства секций, за исключением секции сбора и секций-складов.

## Уточнения правил

http://robolymp.ru/season-2017/rules-and-regulations/starshaya-v-g-spirs/